## Slide 2
رساله ارشد رشته مهندسي کامپیوتر – گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
یک روش بهبود یافته برای کشف و ردیابی اهداف متحرک در شبکه های حسگر بی سیم
ارائه دهنده: محمدعلی رهنما
استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمدی
استاد مشاور: جناب آقای دکتر ستاری
داوران محترم: جناب آقای دکتر عابدی، سرکار خانم دکتر قزوینی

## Slide 3: فهرست مطالب
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی

## Slide 4: مقدمه
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
پوشش دهی در شبکه های حسگر بی سیم را می توان اینکه چگونه به خوبی شبکه قادر به نظارت بر یک منطقه خاص است تعریف کرد .
یک گره حسگر باید همیشه Connectivity خود را حفظ کند .
Connectivity به معنای وجود حداقل یک مسیر بین گره حسگر و Data Sink است.
هرگره حسگر یک محدوده ارتباطی (Communication Range) و یک محدوده پوشش دهی (Sensing Range) دارد.
یک حسگر اسکالر می تواند حسگر دما ,جابجایی , رطوبت , فشار و ... باشد .

## Slide 5: Communication Range
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی

## Slide 6: Sensing Range
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی

## Slide 7: عوامل مهم در پوشش دهی
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
1. انواع پوشش دهی (Coverage Types)
2. مستقر شدن گره ها (Node Deployment)
3.انواع گره حسگر (Sensor Node Types)
4.ثابت های موثر در پوشش دهی (QOS Constraints)
5.پیاده سازی الگوریتم (Distributed or Centralized)

## Slide 8: انواع پوشش دهی (Coverage Types)
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
نظارت در شبکه های حسگر در 3 جنبه بررسی می شوند :
1.نظارت بر تمام یک محیط مشخص شده.
2.نظارت برچند هدف مشخص شده.
3.کنترل یک مرز و اعلام عبور غیر مجاز.
بسته به محیط مورد بررسی پوشش دهی مختلفی مورد نیاز است:
Full Blanket Coverage, Target Coverage, Barrier Coverage

## Slide 9: انواع پوشش دهی (Coverage Types)
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی

## Slide 10: مستقر شدن گره ها (Deployment)
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
مستقر شدن گره ها در شبکه را می توان از دو جنبه تعداد گره و قابلیت جابجایی گره ها بررسی کرد.
از نظر تعداد گره مستقر شدن به دو نوع Sparse Deployment و Dense Deployment تقسیم می شود.
از نظر قابلیت جابجایی گرهها به دو نوع Node Staticو Mobile Node تقسیم می شوند.
به طور کلی برای مستقر شدن دو روش Random Deployment و Deterministic Deployment وجود دارد .

## Slide 11: روش های مستقر شدن گره ها
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی

## Slide 12: انواع گره حسگر (Sensor Node Types)
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
در شبکه های حسگر گره ها به دو نوع همگن(Homogenous) و ناهمگن (Heterogeneous) تقسیم می شوند .
گره های همگن از لحاظ برد حسگری و برد ارسال یکسان هستند .
الگوریتم پوشش دهی که در یک شبکه با گره های ناهمگن قابل استفاده است در شبکه های همگن نیز قابل استفاده خواهد بود.
در شبکه ناهمگن گره های با برد بیشتر به عنوان Cluster Head انتخاب می شوند.

## Slide 13: انواع گره حسگر (Sensor Node Types)
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی

## Slide 14: ثابت های موثر در پوشش دهی
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
مهمترین مؤلفه در کیفیت سرویس مصرف انرژی است .
مؤلفه دوم K-Coverage است.
هدف داشتن پوشش بیشتر با مصرف انرژی کمتر

## Slide 15: پیاده سازی الگوریتم
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
پس از مستقر شدن گره ها باید الگوریتم پوشش دهی اجرا و پوشش دهی بررسی شود.
الگوریتم می تواند توزیع شده (Distributed) و یا متمرکز (Centralized) باشد .
برای مثال یک الگوریتم متمرکز در Base Station با اطلاعات دریافت شده بررسی می کند که کدام گره ها به حالت Sleep بروند .
الگوریتم DOCA یک الگوریتم توزیع شده است که در آن هر گره بسته به انرژی خودش زمان Waiting خود را تنظیم می کند .

## Slide 16: پیاده سازی الگوریتم
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی

## Slide 17: چهارچوب راهکار ارائه شده
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
به طور کلی این پژوهش به دو فاز تقسیم بندی شده است، فاز اول طراحی یک تابع بهینه برای تصمیم گیری و فاز دوم ساخت شبیه ساز و انجام عمل ردیابی اهداف متحرک.
در این فاز اول این پژوهش هدف طراحی یک تابع برای تصمیم گیری و بهینه سازی شبکه در جهت افزایش طول عمر شبکه و پوشش دهی بیشتر میباشد زیرا اگر شبکه دارای طول عمر کمی باشد و گره های زنده لازم برای ارسال اطلاعات و پوشش محیط در اختیار نداشته باشد نمی تواند به ردیابی و پوشش اهداف متحرک بپردازد بر این اساس باید از الگوریتم های برای روشن و خاموش بودن گره ها در این شبکه ها استفاده نمود تا طول عمر و پوشش دهی شبکه را افزایش دهد بر اساس این الگوریتم گره هایی روشن و بقیه خاموش میشوند تا بتوان اطلاعات لازم از اهداف متحرک در شبکه با مصرف کم انرژی و پوشش دهی بیشتر ارسال نمود .
به منظور به حداکثر رساندن طول عمر شبکه ، فقط مجموعه ای از گره های سنسور منتخب از مجموعه برای نظارت بر تمام اهداف فعال می شوند.

## Slide 18: بخش های مورد بررسی در فاز اول
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
بخش اول
مدل کردن شبکه حسگر بیسیم بر اساس الگوریتم ژنتیک
بخش دوم
بررسی تابع برازندگی بر اساس چند تابع هدف
بخش سوم
الگوریتم ترکیبی ژنتیک و فازی برای گره های روشن

## Slide 19: مدل کردن شبکه حسگر بیسم
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
یک شبکه حسگر بی سیم با گره های ثابت در نظر بگیرید
هر گره حسگر می تواند با گره هایی که در برد رادیویی اش قرار دارد انتقال داده داشته باشد توان حسگر ها متغییر و حداکثر برد رادیویی گره های حسگر یکسان است
هدف در فاز اول این پژوهش انتخاب گره های روشن می باشد. برای این منظور شبکه حسگر بیسیم را به صورت یک گراف و برای هر گره یک شماره منحصر به فرد در نظر گرفته می شود

## Slide 20: ويژگيهاي مهم و اصلي شبکه هاي سنسور
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
یک شبکه حسگر بی سیم با گره های ثابت در نظر بگیرید
هر گزه حسگر میتواند با گره هایی که در برد رادیویی اش قرار دارد ، انتقال داده داشته باشد ،توان حسگر ها متغییر و حداکثر برد رادیویی گره های حسگر ،یکسان است
الگوی مصرف انرژی مطابق روابط زیر محاسبه می شود
که در این رابطه ها انرژی مصرفی برای گره ارسال کننده اطلاعات میباشد . انرژی لازم برای ارسال یا دریافت یک بیت اطلاعات میباشد که به مسافت بستگی ندارد . انرژی لازم جهت تقویت سیگنال ارسالی در طول مسافت مورد نظر است. طول پیام میباشد. مسافت تا گره دریافت کننده اطلاعات است . انرژی مصرفی برای گره دریافت کننده اطلاعات میباشد

## Slide 21: مولفه های تابع برازندگی
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
مجموع گره های روشن
مجموع اهداف پوشش داده شده توسط سنسورهای انتخابی

## Slide 22: مولفه های تابع برازندگی
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
میزان پوشش سنسورها توسط یکدیگر
کمترین میزان مصرف انرژی

## Slide 23: محاسبه تابع برازندگی
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
بر اساس این روابط تابع برازندگی نهایی به شکل زیر می باشد . بر اساس این رابطه K تعداد اهداف متحرک و N تعداد گره ها و w1,w2,w3,w4 ضرایب ارزش دهی به هر مولفه می باشد که مجموع این ضرایب باید برابر یک باشد .

## Slide 24: الگوریتم ژنتیک
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
ايده اصلي GA از نظریه تكاملي داروين (1859) گرفته‌شده است. نظريه تكاملي داروين آن دسته از صفات طبيعي كه با قوانين طبيعي سازگاري بيشتري دارند، شانس بقاء بيشتري دارند.
نظریه تكاملي داروين، هيچ اثبات تحليلي و قطعی ندارد، اما ازنظر تجربي و آماری تائيد شده است. به‌عبارت‌دیگر افراد يك جامعه (انساني/حيواني/ گياهي/...) از طريق جفت‌گیری (زادوولد) نسل جدیدی ایجاد می‌کند.
شانس بقاء يك فرد در نسل جديد به تركيب خاص كروموزومي آن فرد در نسل جديد وابسته است. به‌جز در موارد استثنايي كه ممكن است جهش‌هایی در خصوصيات يك فرد نسل جديد رخ دهد، معمولاً افراد نسل جديد سازگاري بيشتري با طبيعت دارند.
در اغلب موارد افراد جهش‌یافته با طبيعت ناسازگارند. در موارد نادر، ممكن است موجودي با خصوصیات بسيار عالي و سازگاری بالا تولید شود. به‌طور خلاصه در هر نسل به گونه‌های بهتر، فرصت تولیدمثل داده‌شده و گونه‌های دارای خصوصیات نامطلوب به‌تدریج از بین می‌روند. درنتیجه باگذشت زمان افراد نسل‌های مختلف تکامل میابند.

## Slide 25: الگوریتم ژنتیک
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
ساختار الگوریتم ژنتیکی
کروموزم
جمعیت
عملگر انتخاب
عملگر آمیزش
عملگر جهش
تابع برازندگی

## Slide 26: استفاده از منطق فازی در روش پیشنهادی
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
در منطق فازی یک مجموعه به‌عنوان مجموعه فازی انتخاب نمود مجموعه فازی بر اساس تابع عضویت تعریف می‌شود که تصویر مجموعه فراگیر در بازه [صفر و یک] است.
هر یک از اعضا درجه عضویت دارند، مجموعه فازی از تعمیم و عمومیت دادن تئوری مجموعه‌های کلاسیک ایجاد شد.
در تئوری مجموعه‌های کلاسیک، عضویت اعضا در یک مجموعه به‌صورت جملات باینری بر اساس شرط دودویی تعیین می‌شوند که به یک عضو یا یک مجموعه تعلق دارد یا ندارد. درحالی‌که در تئوری فازی درجات نسبی عضویت اعضا در مجموعه مجاز است.
در این پژوهش با استفاده از قوانین فازی به افزایش فضای جستجوی الگوریتم ژنتیک پرداخته خواهد شد. بر این اساس ابتدا بر اساس رابطه زیر به محاسبه مقدار پرداخته خواهد شد برای این منظور در هر تکرار از الگوریتم از رابطه زیر برای تعیین نرخ جهش استفاده خواهد شد.

## Slide 27: استفاده از منطق فازی در روش پیشنهادی
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
بر اساس این رابطه صورت مقدار برازندگی بهترین کروموزوم است و مخرج این رابطه نشان‌دهنده مجموع مقدار برازندگی کرومزوم ها است بنابراین هر چه این رابطه مقدار کمتری داشته باشد میزان جهش افزایش میابد زیرا فاصله زیادی بین بهترین مقدار برازندگی کروموزوم های دیگر وجود دارد
مقدار D | وضعیت | نرخ جهش
0≤D≤0.25 | خیلی کم | 80 درصد
0.25≤D≤0.5 | کم | 60 درصد
0.5≤D≤0.0.75 | متوسط | 40 درصد
0.75≤D≤1 | زیاد | 20 درصد

## Slide 28: بخش های مورد بررسی در فاز دوم
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
بخش اول
استقرار و خوشه بندی
بخش دوم
کشف اهداف متحرک
بخش سوم
ردیابی اهداف متحرک
بخش چهارم
بازیابی اهداف متحرک

## Slide 29: استقرار و خوشه بندی
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮهﻫﺎ، ﻫﻤﺴﺎﻳﻪﻫﺎى ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪى را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ پروتكل ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪىLEACH اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ. اين پروتكل يكى از معروفترين پروتكل هاى سلسله مراتبى براى شبكه هاى حسگر بى سيم است .
اين پروتكل يكى از معروفترين پروتكل هاى سلسله مراتبى براى شبكه هاى حسگر بى سيم است[.١١ ]در اين پروتكل زمان به قسمتهايى به نام دور تقسيم مى شود .هر دور نيز به دو فاز تقسيم مى شود . فاز اول راه اندازى نام دارد كه در واقع فاز تشكيل خوشه ها است و فاز دوم مربوط به عملكرد عادى شبكه است كه فاز حالت پايدار نام دارد. در فاز اول بنابر يك تابع احتمال تطبيقى،سرخوشه ها ٢ انتشا مى شوند .انتشا سرخوشه ها بدين صورت است كه هر گره ى حسگر يك عدد به صورت تصادفى بين صفرو يك انتشا مى كند .اگر اين عدد كوچكتر از يك آستانه ى تعيين شده باشد، در طول آن دور آن گره به عنوان سرخوشه انتخا ب مى شود.
اين تابع احتمالى طورى طراحى شده است كه در ظرف تعداد مشخصى از دورها هر حسگر فقط يك بار سرخوشه شودو بدين صورت مصرف انرژى روى كل شبكه پخش شود .پس از آنكه در فاز راه اندازى هر دور، سرخوشه ها انتخاب شدند، هر سرخوشه انتخاب خود را به عنوان سرخوشه به ساير گره ها اعلام مى كند و هر گره نيز سرخوشه مناسب براى خود را انتخاب مى كند و اين امر را به سرخوشه مربوطه اعلام مى كند .سپس هر سرخوشه براى حسگرهاى خوشه ى خود برنامه ريزى زمانى انجام مى دهد وبراى هر حسگر يك برش زمانى تخصيص مى دهد تا بواسطه آن از رخداد تصادم بين داده هاى حسگرهاى هر خوشه جلوگيرى شود.در فاز دوم هر حسگر داده ى خود را در برش زمانى خودش مى فرستد و سرخوشه پس از دريافت همه اطلاعات حسگرهاى موجود در خوشه اش، آنها راتركيب كرده و به ايستگاه پايه مى فرستد .با توجه به اينكه هر سرخوشه همه داده هاى حسگرهاى موجود در خوشه را تركيب مى كند، در حجم داده هاى ارسالى به ايستگاه پايه و در نتيجه در مصرف انرژى صرفه جويى قابل توجهى بدست مى آيد.

## Slide 30: کشف هدف
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
در این پژوهش برای اطمینان از کشف اهداف پس از پخش تصادفی گره ها در محیط، گره هایی که در مرز محیط مورد بررسی قرار گرفته اند (گره هایی که فاصله طول و یا عرض جغرافیایی آنها از مرز کمتر از شعاع حسگری است) همیشه روش هستند و برای جلوگیری از اتمام انرژی آنها به صورت دوره با گره ها جدید جایگزین خواهند شد
درصورتی که یک هدف به محیط وارد شود، ﺗﻌﺪادى از ﮔﺮهﻫﺎى ﺣﺴﮕﺮ وﺟﻮد ﻫﺪف را در ﺣﻮزه ى ﺣﺴﻰ ﺧﻮد ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. این ﮔﺮهﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﺪف را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﻮﺷﻪ ﭘﻴﻐﺎﻣﻰ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻜﻞ ٥ ارﺳﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.

## Slide 31: ردیابی اهداف متحرک
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺳﺮﺧﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮهﻫﺎى ﻋﻀﻮ از ﻫﺪف ﻣﺘﺤﺮك ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻫﺪف ﻣﺘﺤﺮك و تعداد اهداف موجود در محدوده را ﺗﻌﻴﻴﻦ و به همراه اطلاعات گره های حسگر در خوشه خود برای ایستگاه ارسال می کند، سپس ایستگاه به کمک اطلاعات دریافتی از سرخوشه ها با اجرای الگوریتم تصمیم گیری پیشنهادی در فاز اول این پژوهش، وضعیت گره ها را محاسبه کرده و به سرخوشه ها اطلاع داده و درنتیجه گره های حسگر مشخص شده تغییر وضعیت خواهند داد

## Slide 32: بازیابی اهداف متحرک
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻰ ﻫﺪف در این پژوهش شامل ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ است ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﮔﺮهﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻰ ﻫﺪف ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﻣﺮاﺣﻞ دوم و ﺳﻮم اﺟﺮا ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• ﻣﺮﺣﻠﻪ اول: ﺑﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻫﺪف در اﻳﺘﺪا ﮔﺮهﻫﺎى دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻨﺪه در اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ پیشنهادی ﺑﺎ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺲ ﻛﺮدن اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎزﻳﺎﺑﻰ ﻧﻤﺎﻳند
• ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم: در ﺻﻮرت ﻛﺸﻒ ﻧﺸﺪن ﻫﺪف، ﺳﺮﺧﻮﺷﻪى ﺧﻮﺷﻪ ﻓﻌﺎل، ﺳﺮﺧﻮﺷﻪى ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ را از اﻳﻦ اﻣﺮ آﮔﺎه ﻣﻰ-ﺳﺎزد. ﺳﺮﺧﻮﺷﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮه ﻣﺮزى ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎرى ﺑﺎ ﮔﺮهﻫﺎى ﺧﻮﺷﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﻛﺮد و ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎرى ﮔﺮه ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اداﻣﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.
• ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم: در ﺻﻮرت ﺷﻜﺴﺖ در ﺑﺎزﻳﺎﺑﻰ ﻫﺪف در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺣﺮﻛﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺪف و ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮔﺮهﻫﺎى ﺑﻴﺸﺘﺮى را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻓﻌﺎل ﻣﻰﺳﺎزد:
o ﺳﺮﻋﺖ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ: ﺳﺮﺧﻮﺷﻪى ﺧﻮﺷﻪ ﻓﻌﺎل در ﻫﺮ ﺑﺎر اﺟﺮاى و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻰ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻳﻚ ﮔﺮه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زاوﻳﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺪف در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻰ ﻓﻌﺎل ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
o ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ: ﺳﺮﺧﻮﺷﻪى ﺧﻮﺷﻪ ﻓﻌﺎل در ﻫﺮ ﺑﺎر اﺟﺮا و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻰ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ دو ﮔﺮه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زاوﻳﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺪف در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻰ ﻓﻌﺎل ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
o ﺳﺮﻋﺖ ده ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ: ﺳﺮﺧﻮﺷﻪى ﺧﻮﺷﻪ ﻓﻌﺎل در ﻫﺮ ﺑﺎر اﺟﺮا و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻰ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺳﻪ ﮔﺮه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زاوﻳﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺪف در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻰ ﻓﻌﺎل ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
در ﻫﻤﻪ ى ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎى ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﮔﺮه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زاوﻳﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺪف در آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ، در ﻳﻜﻰ از زواﻳﺎى ﺷﻤﺎل، ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻰ، ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻰ، ﺟﻨﻮب، ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻰ، ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻰ، ﺷﺮق و ﻳﺎ ﻏﺮب ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﺮﺑﺎر ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎى ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻳﻚ، دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﮔﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﻳﺎﺑﻰ ﻣﺤﻠﻰ ﻫﺪف ﻓﻌﺎل ﻣﻰﮔﺮدد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﺪف ﺑﺎزﻳﺎﺑﻰ و ردﻳﺎﺑﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

## Slide 33: ارزیابی الگوریتم تصمیم گیری
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
برای ارزیابی الگوریتم تصمیم گیری در روش پیشنهادی ابتدا نتایج را با استفاده از الگوریتم پیشنهادی و سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ژنتیک فازی پیشنهادی ازمایشاتی انجام شده .
پارامترهای به کار رفته در الگوریتم ژنتیک به صورت زیر میباشند:
Pop_size: تعداد جمعیت اولیه برابر 20 کروموزوم در نظر گرفته شده است.
Generation: بیشترین تعداد تکرار برابر 100 در نظر گرفته شده است
نام پارامتر | مقدار
تعداد گره های حسگر | 350,300,250,200,150
تعداد اهداف متحرک | 75
W1 | 0.3
W2 | 0.2
W3 | 0.2
W4 | 0.3
اندازه فضای قرار گیری گره ها | 500×500

## Slide 34: نتایج بر اساس 350 حسگر
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی

## Slide 35: نتایج بر اساس 300 حسگر
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی

## Slide 36: نتایج بر اساس 250 حسگر
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی

## Slide 37: نتایج بر اساس 200 حسگر
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی

## Slide 38: نتایج بر اساس 150 حسگر
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی

## Slide 39: مقایسه تعداد گره های فعال در هر دو الگوریتم
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
بر اساس این رابطه میتوان به خوبی تعداد گره های فعال را مشاهده نمود . بر اساس این نمودار گره های فعال در تمامی تعداد گره ها در الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتم مورد مقایسه کمتر میباشد که نشان از برتری الگوریتم پیشنهادی دارد که با کمترین تعداد گره ها می تواند بیشترین پوشش و کمترین انرژی در شبکه را ایجاد کند .

## Slide 40: ارزیابی الگوریتم ردیابی هدف
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
برای ارزیابی الگوریتم ردیابی هدف در روش پیشنهادی ابتدا شبیه سازی با استفاده از الگوریتم پیشنهادی و سپس با استفاده از الگوریتم LPNA انجام شده است.
برای شبیه­سازی بهتر و نزدیک به واقعیت ملزم به استفاده از یک­سری فرضیات بودیم که تمامی آن­ها در جدول روبرو قابل مشاهده است این فرضیات براساس مشخصات گره Telos-B می باشد.
نام پارامتر | مقدار
گره های شبکه | TPR2420CA, Telos-B
انرژی مصرف شده در گره حالت Sleep | 5.1 µJ
انرژی مصرف شده در گره حالت Active | 1.8 mJ
ماژول حسگر استفاده شده | ToughSonic 70 Ultrasonic Sensor
مجموع انرژی اولیه موجود در یک گره | 28620 J
محدوده محیط مورد بررسی شبیه سازی شماره 1 | 500 * 500 Meter
تعداد گره در شبیه سازی شماره 1 | 350
محدوده محیط مورد بررسی شبیه سازی شماره 2 | 350 * 350 Meter
تعداد گره ها شبیه سازی شماره 2 | 225

## Slide 41: مراحل انجام الگوریتم و شبیه سازی
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
نحوه­ی شبیه سازی بدین صورت است که ابتدا گره های مرزی در محیط مستقر شده و سپس باقی گره ها به صورت تصادفی در محیط پخش می­شوند، در مرحله بعد اهداف از نقاط و در زمان های مختلف وارد محیط می­شوند و با سرعت و جهت تصادفی شروع به حرکت می­کنند.
پس از ورود هر هدف و تشخیص ورود توسط گره ها مرزی یک پیام همه پخشی از گره هایی که متوجه ورود هدف شده اند به خوشه های نزدیک ارسال می شود، سرخوشه ها پس از دریافت این پیام برای یک لحظه تمامی گره های خوشه خود را روشن کرده و مختصات دقیق هدف ها را محاسبه کرده و به همراه اطلاعات مربوط به گره های خوشه خود (تعداد گره های موجود در خوشه، انرژی باقیمانده در هر گره) برای ایستگاه مرکزی می فرستند، ایستگاه با استفاده از اطلاعات دریافت شده و به کمک الگوریتم تصمیم گیری وضعیت جدید گره ها را محاسبه و به سرخوشه ها اطلاع می دهد، این روند تا اتمام انرژی 50 درصد گره ها در شبکه ادامه پیدا خواهد کرد

## Slide 42: شبیه سازی شماره 1
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی

## Slide 43: نمایش شبیه سازی شماره 1
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
در شبیه سازی شماره 1 در لحظه 4000 تعداد 43 هدف در محیط قرار دارد و گرهای های روشن براساس تصمیم اعلام شده فعال شده اند.

## Slide 44: شبیه سازی شماره 2
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی

## Slide 45: نمایش شبیه سازی شماره 2
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
در لحظه 4000 در شبیه سازی شماره 2 تعداد 26 هدف در محیط قرار دارد و گرهای های روشن براساس تصمیم اعلام شده فعال شده اند.

## Slide 46: مقایسه میزان مصرف انرژی بر حسب زمان
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
Chart: Simulation No.1
| 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000
Proposed Method | 18.5 | 37.2 | 73.2 | 112.8 | 151.2 | 180 | 224.4
LPNA | 25 | 58 | 80 | 150 | 192 | 260 | 336
Chart: Simulation No.2
| 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000
Proposed Method | 14.5 | 29.2 | 58 | 85.2 | 115.2 | 143 | 174
LPNA | 20 | 38 | 80 | 96 | 184 | 220 | 336

## Slide 47: مقایسه زمان مرگ اولین گره
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
Chart: Simulations
| Simulation No.2 | Simulation No.1
Proposed Method | 388.964 | 473.7069
LPNA | 352.2436 | 408.8542

## Slide 48: نتیجه گیری
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
هر شبکه حسگر، مجموعه­ای شامل گره­های کوچک می­باشند که هر گره یک حسگر بی­سیم را شامل می­شود بعلاوه هر شبکه حسگر یک ایستگاه پایه مرکزی دارد که اطلاعات محیط را جمع­آوری می­کند.
شبکه حسگر با محیط فیزیکی در تعامل است. هر گره این قابلیت را دارد که اطلاعات محیط فیزیکی شامل دما، رطوبت، فشار، دود و غیره را درک کند و درنهایت داده­ها را به ایستگاه پایه مرکزی مخابره کند.
گره­های حسگر، بی­سیم هستند و گره­ها از طریق فرکانس رادیویی با یکدیگر و ایستگاه پایه ارتباط برقرار می­کنند. اندازه حسگرهای بی­سیم از لحاظ فیزیکی بسیار کوچک هستند و دارای محدودیت­هایی در قدرت پردازش، ظرفیت حافظه، منبع تغذیه و غیره می­باشند، محدودیت­های مذکور چالش­هایی را بوجود آورده است که منشأ بسیاری از مباحث پژوهشی مطرح در این زمینه است.

## Slide 49: نتیجه گیری
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
چالش این نوع شبکه ها زمانی افزایش میابد که نیاز به پوشش دهی اهداف متحرک در این نوع از شبکه ها باشد و با توجه به محدودیت انرژی باید بتوان با کمترین تعداد گره های فعال بیشترین پوشش دهی برای اهداف متحرک ایجاد نمود که هم پوشش دهی این گره ها افزایش یابد و هم گره های فعال بتوانند در شعاع رادیوی یکدیگر قرار گیرند تا بتوانند اطلاعات را از اهداف متحرک دریافت کرده و به ایستگاه مرکزی ارسال کنند .
بر این اساس در این پژوهش برای تعیین گره های روشن ابتدا به بررسی رابطه ریاضی و تابع برازندگی بر اساس اهداف چندگانه پرداخته شد در این مرحله پارامترهای اصلی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت و رابطه ریاضی بر اساس این اهداف محاسبه شد . سپس با استفاده از الگوریتم ترکیبی ژنتیک و فازی به ارائه روشی برای تعیین گره های روشن در شبکه پرداخته شد به طوری که بیشترین پوشش دهی و کمترین انرژی را شامل شود . بر اساس نتایج بدست امده بر اساس پارامترهای مورد بررسی الگوریتم پیشنهادی توانست گره هایی به عنوان گره های فعال انتخاب کند که بیشترین پوشش و کمترین میزان انرژی در شبکه را نشان دهد .

## Slide 50: راهکارهای آتی
کلیات تحقیق
مرور ادبیات موضوع
روش پیشنهادی
ارزیابی روش پیشنهادی
جمع‌بندی
به عنوان کار­های پیشنهادی و آتی می­توان موارد زیر اشاره کرد:
  1-بهبود الگوریتم ارائه شده با ترکیب با الگوریتم های دیگر
  2-استفاده از رویکردهای تکاملی دیگر مانند زنبور عسل و رقابت استعماری
  3-استفاده از این الگوریتم برای بهینه سازی پارامترهای دیگر شبکه حسگر بیسیم